Руководство по эксплуатации

Специальное устройство для прослушивания «говорящих книг» ТФП «СОЛО»

Варианты исполнения «Соло-1», «Соло-2», «Соло-4»

Руководство по эксплуатации (паспорт изделия)

ТУ 6583-001-59261486-2013

ООО Круст 2015-05-18-2 РЭ

Благодарим Вас за приобретение специального устройства для чтения «говорящих книг» ТФП «СОЛО». Для того чтобы применение аппарата было эффективным и безопасным, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми разделами данного руководства! Программное обеспечение аппарата постоянно дорабатывается и выпускается в виде новых прошивок. В разных прошивках, выполнение некоторых функций может различаться. Настоящее руководство соответствует версии прошивки 2.13

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ  4

2. НАЗНАЧЕНИЕ 9

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 11

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 15

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ  16

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТФП «СОЛО»  22

6.1. Включение/выключение  22

6.2. Выбор режимов работы  23

6.3. Изменение громкости 25

6.4. Переключение режимов речевого информатора 25

6.5. Блокировка клавиатуры  27

6.6. Режим прослушивания книг с карты памяти 28

6.7 Режим «FM-радио»  35

16.8. Режим «Рекордер» 41

6.9. Режим «Редактор» 43

6.10. Режим «Интернет» 48

6.10.1. Подключение к сети 48

6.10.2. Использование Онлайн Сервисов 52

6.10.3. Онлайн сервис «Радио» 54

6.10.4. Онлайн сервис «Погода» 56

6.10.5. Онлайн сервис «Библиотека»57

6.10.6. Онлайн сервис «Новости» 61

6.10.7. Онлайн сервис «Обновление прошивки» 63

6.11. Режим ввода текста 65

6.12. Режим «Подключение к персональному компьютеру» 68

6.13. Режим настроек плеера 69

6.14. Сброс настроек плеера  70

6.15. Уровень заряда батареи 71

26.16. Перезагрузка аппарата  71

6.17. Обновление программного обеспечения с SD-карты 72

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 74

7.1. Внешний осмотр изделия 74

7.2. Зарядка аккумуляторной батареи 74

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 80

9. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ–ИЗГОТОВИТЕЛЯ  84

Информация, содержащаяся в руководстве по эксплуатации, важна для вашей безопасности, для правильного использования и ухода за аппаратом. Работа вблизи коротковолнового или микроволнового оборудования может вызвать нестабильность выходных параметров аппарата. Перед использованием аппарата убедитесь, что напряжение сети соответствует требованиям сетевого источника питания. Запрещено использовать сетевой источник питания при несоответствии параметров сети. Розетка, используемая для подключения блока питания аппарата, должна располагаться в легкодоступном месте.

4. Используйте только источник питания, поставляемый производителем в комплекте с аппаратом или с аналогичными техническими характеристиками. Использование другого источника питания может привести к выходу аппарата из строя, а также к риску поражения электрическим током. Аккумуляторную батарею заменять батареями только того же или аналогичного типа. Внимание! При неправильной установке аккумуляторной батареи возможен взрыв. Изделие содержит хрупкие элементы. Предохраняйте его от ударов. Избегайте длительного нахождения аппарата под воздействием прямых солнечных лучей при высокой (больше  25 градусов) температуре воздуха. Это может вызвать разрушение элементов питания.

5. Аппарат не является водонепроницаемым. Оберегайте его от попадания капель, брызг, не пользуйтесь аппаратом в помещении с высокой влажностью, не ставьте на аппарат емкости с жидкостями. Все работы по ремонту изделия должны проводить квалифицированные специалисты на предприятии изготовителе. Условия транспортирования: температура от минус 50 до плюс 50 С, относительная влажность воздуха от 30 до 93 %, атмосферное давление от 70 до 106 килоПаскаль (от 525 до 795 мм рт. ст.).

Условия хранения: температура от минус 50 до плюс 40, относительная влажность воздуха от 30до 93%, атмосферное давление от 70 до 106 килоПаскаль (от 525 до 795мм рт. ст.).

6. Условия эксплуатации: температура от плюс 10 до плюс 35С, относительная влажность воздуха от 30 до 93 %, атмосферное давление от 70 до 106 килоПаскаль (от 525 до 795 мм рт. ст.). Внимание! Если аппарат хранился при температуре окружающего воздуха ниже 10°C, выдержите его в помещении при комнатной температуре не менее двух часов перед использованием. Утилизация: материалы упаковки аппарата не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, их можно использовать повторно. Отдельный сбор электрического и электронного оборудования. Внимание! Аппарат содержит ценные материалы, которые могут быть вторично использованы после утилизации с учетом требований охраны окружающей среды. Их следует сдать в специально предназначенные места (проконсультируйтесь в соответствующих службах).

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Специальное устройство для чтения «говорящих книг» ТФП «СОЛО» (далее – аппарат) предназначен для воспроизведения аудиокниг с карт памяти формата SD, SDHC, TRANSFLASH, объемом до 64 Гб. и с «USB-накопителей». Аппарат также обеспечивает чтение текстовых форматов, скачивание и прослушивание книг с онлайн библиотек, и

может использоваться как радиоприемник, цифровой диктофон, цифровой рекордер.

Аппарат разработан для использования слабовидящими и незрячими людьми в бытовых условиях. Все действия выполняемые аппаратом, озвучиваются голосовым информатором.

Аппарат выпускается в нескольких вариантах исполнения, различающихся между собой

объемом внутренней памяти, некоторыми функциональными характеристиками и комплектацией.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальный ток потребления аппарата от сетевого источника питания при напряжении питания 5В – 1000 мА:

400 мА – зарядный ток аккумуляторной батареи; 400 мА – максимальный ток потребления в режиме воспроизведения с карты. При подключении к аппарату энергоемкого

внешнего устройства, например жесткого диска, общий ток потребления от сетевого источника может возрасти до 1200 мА.

Параметры аккумулятора:

Тип: Литиевый полимерный,

Емкость: 2500 миллиамперчасов

Максимальная продолжительность полной зарядки аккумулятора от сетевого источника питания, при выключенном аппарате, составляет не более 5 часов. Минимальное время работы аппарата от встроенного аккумулятора, в режиме воспроизведения с карты, при среднем уровне громкости воспроизведения, составляет не менее 14 часов. Форматы носителей: SD-карты до 4 гб, SDHC-карты до 32 гб, SDXC-карты до 64 гб включительно, USB-накопители (Flash карты и внешние диски);

Тип файловой системы носителей: FAT, FAT32, exFAT, NTFS.

Объем внутренней памяти: 128 мб.

Масса аппарата 295г ( ± 2 % );

Габаритные размеры аппарата 180 × 105× 35 мм ( ± 2 % );

Материал корпуса - ударопрочный ABS пластик, механическое исполнение по ГОСТ 17516.1-90 - М1;

Количество кнопок управления: 14;

Количество разъемов: 6.

Акустические характеристики работы аппарата: 2 динамика мощностью 2 Вт каждый. Диапазон воспроизводимых частот (100 – 14000 Гц);

Параметры сетевого источника питания:

– вход ~ 220 В / 50-60 Гц;

– выход ~ 5 В / 1500 мА;

– гальваническая развязка от сети.

Форматы воспроизведения:

– «Говорящие книги», записанные в специализированном формате (.lkf), с применением трехпроходного поточного блочного шифрования содержимого mp3 файлов по алгоритму XXTEA с длиной ключа криптозащиты 128 бит (исполнение по ТУ 4031 011 05178197 2010)

– «Говорящие книги» международного формата «Daisy» (Daisy 2.0, Daisy 2.02);

– Аудиокниги в формате МР3 с битрейтом от 8 до 320 кбит/сек.;

– Аудиофайлы форматов AAC, WAVE (PCM), Ogg Vorbis;

– Воспроизведение файлов электронных текстовых форматов: txt, Microsoft Word (doc),

html, fb2;

Параметры речевого синтезатора:

– тип – диффонный синтезатор с методикой компилятивного синтеза;

– количество диффонных пар —1500;

– частота дискретизации — 22 кГц/16 бит;

Соответствует высшему классу по ГОСТ Р 50840-95

Диапазон принимаемых частот радиоприёмника 64-108 МГц.

Чувствительность встроенного микрофона: - 47 дБ;

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование специальное устройство для чтения «говорящих книг» ТФП «СОЛО»

1. чехол с ремнем для переноски кабель

2. USB/mini-USB

3. сетевой источник питания

4. 220В/50Гц - 5 В 1,5А

5. головные телефоны (наушники)

6. карта памяти SD** с голосовой инструкцией внешний Wi-Fi модуль

7. руководство по эксплуатации

8. потребительская тара

Комплект поставки может быть изменен.

5. УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

На лицевой панели аппарата располагаются два отверстия под динамики и 12 кнопок управления, слева направо, сверху вниз:

1 – «Режим» (обозначена тремя горизонтальными полосками);

2 – «Функция» (обозначена символом «Х»);

3 — «Переход» (стрелка вправо с точкой);

4 — «Влево» (стрелка влево);

5 — «Вверх» (стрелка вверх);

6 — «Вправо» (стрелка вправо);

7 — «Отмена» (символ возврата);

8 — «Минус» (символ «-»);

9 — «Плюс» (символ «+»);

10 — «Ввод» (точка в центре кнопки);

11 — «Вниз» (стрелка вниз);

12 — «Включение» (характерный символ «Вкл/Выкл»);

13 — на задней стороне аппарата находится крышка батарейного отсека, под которой расположен аккумулятор.

14 — на задней стороне аппарата слева внизу расположена кнопка «Reset».

На левой боковой стороне аппарата, между его белой и черной частями, располагаются три разъема, сверху вниз:

15 — USB разъем для подключения периферийных устройств;

16 — mini-USB разъем для подключения аппарата к компьютеру;

17 — разъем для подключения сетевого источника питания;

На правой боковой стороне аппарата расположены разъёмы;

18 — разъём для подключения головных телефонов;

19 — разъем линейного входа для записи с внешних аналоговых носителей информации.

20 — на задней стороне аппарата справа внизу расположена кнопка «Recovery».

На верхней поверхности корпуса аппарата находится отверстие для карты памяти.

Карту памяти необходимо устанавливать как показано на Рисунке 3 (контакты «к се-

бе»), в случае правильной установки карты в картоприёмник при нажатии произойдет щелчок, сигнализирующий о том, что карта установлена правильно и зафиксирована в картоприёмнике. Для извлечения установленной в аппарат карты памяти следует нажатием утопить ее в аппарат, после чего сопровождаясь щелчком, карта выйдет из картоприёмника на 10 мм., после этого карту можно удалить из картоприёмника. Внимание! Установка и удаление карты памяти должна производиться в выключенном состоянии аппарата.

21 — в правом нижнем углу передней панели аппарата находится отверстие микрофона.

6. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТФП «СОЛО»

6.1. Включение/выключение

Для включения/выключения аппарата нажмите кнопку «Включение». При включении аппарат проиграет стартовую мелодию приветствия и перейдет в режим «Воспроизведение с карты памяти». При этом аппаратоповестит вас о номере книги, главы и начнет чтение книги с места последнего воспроизведения. Для выключения плеера необходимо длительно (около трёх секунд) нажать кнопку «Включение». Кратковременные нажатия кнопки «Включение» на работающем аппарате приведут к включению функции «Автостоп», и последующему изменению времени отключения аппарата, в следующей последовательности:

1) автостоп через 15 минут;

2) автостоп через 30 минут;

3) автостоп через 45 минут;

4) автостоп через 1 час;

5) автостоп выключен.

6.2. Выбор режимов работы

Для выбора режима работы аппарата необходимо кратковременно нажать кнопку «Режим».

Переключение режимов работы аппарата происходит в следующей последовательности:

«Воспроизведение с карты»

«FM-радио»

«Рекордер»

«Редактор аудиозаписей»

«Воспроизведение с USB носителя»

«Интернет»

«Подключение к компьютеру»

6.3. Изменение громкости

Увеличение или уменьшение громкости воспроизведения производится короткими нажатиями кнопок «Вверх» или «Вниз» соответственно. Для увеличения или уменьшения громкости речевого информатора необходимо длительно нажать кнопку «Вверх» или «Вниз» соответственно.

6.4. Переключение режимов речевого информатора

Все выполняемые на плеере действия, такие как выбор режима работы, начало или остановка воспроизведения, переход по книгам или радиостанциям, и прочие, а также информационные сообщения (например о разрядке аккумулятора), озвучиваются с помощью речевого информатора. Количество сообщений речевого информатора можно изменять путем выбора режима его работы. Одновременное нажатие кнопок «Вверх» и «Вниз» на три секунды обеспечивает переключение режимов речевого информатора по следующему списку:

1. речевой информатор включен,

2. речевой информатор интеллектуальный,

3. речевой информатор выключен.

В первом режиме, речевым информатором воспроизводятся все информационные сообщения, и озвучивается каждое действие, выполняемое пользователем. В интеллектуальном режиме, речевой информатор пропускает повторы сообщений повторяющихся действий. Например, при переходах по главам книги, вместо фраз «Глава 1», «Глава 2», «Глава 3»..., будет озвучиваться «Глава 1», «2», «3»...

При выключенном речевом информаторе, большинство выполняемых пользователем действий не озвучивается.

6.5. Блокировка клавиатуры

Длительное нажатие кнопки «Функция» блокирует клавиатуру аппарата. Повторное длительное нажатие этой кнопки разблокирует клавиатуру.

6.6. Режим прослушивания книг с карты памяти

6.6.1. Переход по книгам, фрагментам и закладкам С помощью кратковременных нажатий кнопки «Переход» можно выбрать желаемый режим перехода:

1) по книгам;

2) по фрагментам;

3) по закладкам.

После этого с помощью кратковременных нажатий кнопок «Вправо» или «Влево» будет осуществляться последовательный переход по книгам, фрагментам или закладкам вперед или назад соответственно. Для выполнения переходов вперед или назад сразу через 10 книг или глав, необходимо нажав и удерживая кнопку «Ввод», осуществлять кратковременные нажатия кнопок «Вправо» или «Влево». При этом, между нажатием кнопки «Ввод» и первым

нажатием кнопки «Вправо» или «Влево» должно пройти не более одной секунды, иначе сработает длительное нажатие кнопки «Ввод»: речевой информатор озвучит текущее место чтения (номер фрагмента, книги, количество прочитанных минут и общую длительность книги в минутах). При воспроизведении файлов текстовых форматов, и книг формата Daisy, в зависимости от наличия в воспроизводимом файле созданной разметки, также могут появиться следующие режимы перехода:

1) по заголовкам;

2) по предложениям;

3) по абзацам;

4) по группам;

5) по страницам (за одну страницу условно

принято 1800 символов текста);

6) по уровням;

7) по фразам;

8) по словам;

9) по процентам;

6.6.2. Озвученная перемотка

Для озвученной перемотки следует нажать и удерживать кнопку «Влево» или кнопку «Вправо» в зависимости от того, в какую сторону нужно выполнить озвученную перемотку.

6.6.3. Регулирование скорости воспроизведения

Для включения функции ускоренного воспроизведения следует кратковременно нажать кнопку «Плюс» для увеличения скорости воспроизведения или кнопку «Минус» для уменьшения скорости воспроизведения. Регулировка скорости воспроизведения в сторону увеличения до 3-х крат и уменьшения до 0,5 крат без изменения тембра голо 30са. Тембр воспроизведения, во время регулировки скорости, не меняется.

6.6.4. Регулировка тембра

Для повышения или понижения тембра воспроизведения следует нажать и удерживать кнопку «Плюс» или «Минус» соответственно. Скорость воспроизведения, при этом, не меняется. Для быстрого восстановление нормальных скорости и тембра воспроизведения следует одновременно нажать и удерживать кнопки «Плюс» и «Минус».

6.6.5. Отмена последнего перехода

Для отмены перехода по книгам / фрагментам / закладкам служит кратковременное нажатие кнопки «Отмена». При этом аппарат вернется к той главе/месту книги, воспроизведение которой производилось до команды перехода.

6.6.6. Электронные закладки

Для установки электронной закладки на интересующее место воспроизведения книги служит длительное нажатие кнопки «Переход». Для перехода по закладкам служит нажатие кнопок «Вправо» или «Влево», при выборе соответствующего режима перехода (см. п. 6.6.1). Количество создаваемых электронных закладок для аппаратов варианта исполнения «Соло-1» не ограниченно. Для аппаратов варианта исполнения «Соло-2» и «Соло-4» количество устанавливаемых закладок равно 10.

6.6.7. Пауза

Для включения/выключения паузы следует кратковременно нажать кнопку «Ввод».

6.6.8. Озвучивание текущего места воспроизведения

При длительном нажатии кнопки «Ввод» во время прослушивания аудиокниги, воспроизводится название книги, текущее место чтения в ней в процентах от длительности всей книги.

6.6.9. Пропуск прочитанных книг

В режиме пропуска прочитанных книг, книги, помеченные как прочитанные, не будут отображаться в списке книг. То есть, при выполнении переходов по книгам, они будут пропущены. Нумерация книг остается прежней. Номера помеченных книг будут пропускаться вместе с книгами. Включение / отключение режима пропуска прочитанных книг осуществляется нажатием кнопки «Функция». Установка и снятие метки прочтения книги осуществляется одновременным нажатием и удержанием кнопок «Влево» и «Вправо».

6.6.10. Выход из режима прослушивания аудиокниг Для завершения работы в режиме воспроизведения с карты, аппарат можно выключить или перейти в желаемый режим работы

кратковременным нажатием кнопки «Режим».

6.7 Режим «FM-радио»

6.7.1. Подключение антенны

Приём программ радиовещания обеспечивается на антенну, расположенную внутри аппарата. Для качественного приёма радио программ в зонах со слабым уровнем сигнала радиовещательных станций, в качестве антенны могут использоваться провода головных телефонов, входящих в комплект поставки. При этом, для прослушивания радиопрограмм со встроенных динамиков необходимо подключить наушники в разъем линейного входа, для прослушивания через наушники – в разъем головных телефонов.

6.7.2. Переход в режим «FM-радио»

Для прослушивания программ радиопередач следует кратковременным нажатием на кнопку «Режим» перейти в режим «FM-радио».

6.7.2. Автоматическое сканирование радиостанций

При первом включении режима «радиоприемник», запускается автоматическое сканирование и сохранение радиостанций в памяти аппарата. Сканирование можно запустить позднее, в режиме «радиоприемник». Для этого необходимо перейти в режим переходов «Настройка» (третьей кнопкой слева), и нажать на 3 секунды кнопку «Плюс». Лишние или неправильно настроенные станции, можно удалить после настройки длительным нажатием кнопки "Минус".

6.7.3. Переход по станциям и настройка

С помощью кнопок «Влево» и «Вправо», в зависимости от режима настройки, осуществляются переходы по радиостанциям или их поиск и точная настройка. Выбор режима настройки осуществляется кратковременными нажатиями кнопки «Переход». При выборе режима «Переход по станциям», кратковременными нажатиями кнопок «Влево» и «Вправо» будут осуществляться переходы по радиостанциям, сохраненным в памяти аппарата. Для выполнения переходов вперед или назад сразу через 10 станций, необходимо нажав и удерживая кнопку «Ввод», осуществлять кратковременные нажатия кнопок «Вправо» или «Влево». При этом, между нажатием кнопки «Ввод» и первым нажатием кнопки «Вправо» или «Влево» должно пройти не более одной секунды, иначе сработает длительное нажатие кнопки «Ввод»: речевой информатор озвучит частоту прослушиваемой радиостанции. При выборе режима «Точная настройка», кратковременные нажатия кнопок «Влево» и «Вправо» приведут, соответственно, к уменьшению или увеличению частоты принимаемой радиостанции на 0,05 МГц. Для поиска радиопрограммы вверх или вниз по частотному диапазону, необходимо длительно нажать кнопку «Вправо» или «Влево» соответственно. Сохранение настроенной радиостанции в памяти аппарата осуществляется длительным нажатием кнопки «Переход». Количество сохраняемых радиостанций не ограничено. Удаление сохраненной радиостанции из списка осуществляется длительным нажатием кнопки «Минус». Отмена последнего перехода по станциям осуществляется кратковременным нажатием кнопки «Отмена».

6.7.4. Отключение звука

Кратковременное нажатие кнопки «Ввод» приведет к отключению звука. Повторное её нажатие позволит продолжить прослушивание радиопрограммы.

6.7.5. Запись прослушиваемой радиопередачи на карту памяти

Для записи прослушиваемой радиостанции нажмите кнопку «Функция», для завершения записи повторно нажмите кнопку «Функция». При этом, на карте памяти в папке «records» будет создан файл текущей записи, который можно будет прослушать позднее в режиме чтения книг.

6.7.6. Озвучивание текущей радиостанции

При длительном нажатии кнопки «Ввод», воспроизводится частота прослушиваемой  радиостанции.

6.7.7. Избранные радиостанции

Для установки или снятия метки «Избранная радиостанция» используется длительное нажатие двух кнопок «Вправо» и «Влево» одновременно. При этом, в режиме переходов  «Переход по закладкам», будут осуществляться переходы только по «Избранным» радиостанциям.

6.8. Режим «Рекордер»

Для записи с внешних аналоговых носителей звукозаписей (речь, музыка) через интегрированный линейный вход или со встроенного микрофона необходимо с помощью кнопки «Режим» перейти в режим «Рекордер».

6.8.1. Выбор источника сигнала

Для выбора источника сигнала: линейный вход или встроенный микрофон, необходимо нажать кнопку «Переход».

6.8.2. Выбор профиля записи

Для изменения качества записи, применяются профили. Выбор профиля осуществляется кратковременными нажатиями кнопки «Функция». Можно выбрать один из трех профилей со следующими параметрами записываемого файла:

1) MPEG1 Layer3: 44100Hz, 320kbps

2) MPEG1 Layer3: 44100Hz, 128kbps

3) MPEG1 Layer3: 22020Hz, 64kbps

6.8.3. Запись фонограммы

Запись фонограммы активизируется кнопкой «Ввод». Для завершения записи повторно

нажмите кнопку «Ввод».

6.8.4. Выход из режима «Рекордер»

После завершения работы с рекордером аппарат можно выключить или перейти в желаемый режим работы кнопкой «Режим».

6.8.5. Озвучивание параметров записи

При длительном нажатии кнопки «Ввод», озвучиваются текущие параметры записи: источник сигнала и номер профиля.

6.9. Режим «Редактор»

Режим «Редактор» предназначен для редактирования записей, выполненных в режиме «Рекордер». Режим «Редактор» присутствует только на аппаратах варианта исполнения «Соло-1». В аппаратах варианта исполнения «Соло-2» и «Соло-4» режим «Редактор» отсутствует. Возможность выбора режима «Редактор» появляется, при наличии в папке «records» записей, выполненных в режиме «Рекордер». Для перехода в режим необходимо с

помощью кнопки «Режим» выбрать режим «Редактор». В этом режиме можно вставить дополнительную запись (фрагмент) в редактируемую запись, или, выделив фрагмент в имеющейся записи, удалить его или заменить на другой.

6.9.1. Переход по записям

С помощью кратковременных нажатий кнопок «Вправо» или «Влево» будет осуществляться переход по хранящимся на карте памяти записям вперед или назад соответственно.

6.9.2. Озвученная перемотка

Для озвученной перемотки следует нажать и удерживать кнопку «Влево» или кнопку «Вправо» в зависимости от того, в какую сторону нужно выполнить озвученную перемотку.

6.9.3. Пауза

Для включения/выключения паузы следует кратковременно нажать кнопку «Ввод».

6.9.4. Выбор источника сигнала

Для выбора источника звукового сигнала, с которого будет выполняться замена или вставка фрагментов, необходимо нажать кнопку «Переход».

6.9.5. Выделение фрагмента записи

Для установки метки начала фрагмента, необходимо, во время прослушивания редактируемой записи, в нужный момент кратко нажать кнопку «Функция». Метка будет установлена, воспроизведение записи приостановится. Для возобновления воспроизведения необходимо нажать кнопку «Ввод». Повторное нажатие кнопки «Функция» приведет к установке метки конца выделяемого фрагмента. Если установлена только метка начала фрагмента, то нельзя будет выполнить операции по удалению и замене фрагмента, можно

будет только вставить новый фрагмент в место, отмеченное первой меткой.

6.9.6. Удаление фрагмента

Для удаления выделенного фрагмента достаточно нажать кнопку «Минус».

6.9.7. Замена фрагмента

Для замены выделенного фрагмента другой записью необходимо нажать кнопку «Плюс». Начнется запись с предварительновыбранного (п. 6.9.4.) источника сигнала. Для остановки записи нужно нажать кнопку «Ввод».

6.9.8. Вставка фрагмента

Вставка фрагмента выполняется полностью аналогично замене фрагмента (п. 6.9.7.). Единственное отличие – установлена только одна метка – метка начала фрагмента, а метка конца фрагмента отсутствует. При этом новый фрагмент будет вставлен в месте, обозначенном первой меткой.

6.9.9. Отмена последнего действия

Для отмены последнего действия, выполненного в режиме «Редактор», необходимо нажать кнопку «Отмена».

6.9.10. Озвучивание текущего места в фонограмме

При длительном нажатии кнопки «Ввод», производится озвучивание текущего места в фонограмме.

6.10. Режим «Интернет»

Переход в режим работы «Интернет» производится с помощью кнопки «Режим», при подключенном в USB разъем Wi-Fi модуле. Wi-Fi модуль входит в комплект поставки ТФП «Соло-1» и «Соло-2». Для варианта исполнения аппарата «Соло-4», Wi-Fi модуль нужно приобретать отдельно. Модели совместимых с аппаратом Wi-Fi модулей нужно уточнять у производителя ТФП. При входе в режим «интернет», после подключения к сети, появляется возможность выбрать нужный сервис: «Радио», «Погода», «Библиотека» и прочие. Из работы с любым сервисом, для возврата к выбору режимов,необходимо нажать кнопку «Отмена». 6.10.1. Подключение к сети

Подключение плеера «Соло» к сети «Интернет» осуществляется через беспроводное соединение плеера с точкой доступа Wi-Fi. Точка доступа должна обеспечивать выход в интернет, подключенных к ней устройств. Должны быть известны Имя точки доступа (SSID) и пароль для подключения к ней. Для того чтобы указать плееру Имя точки доступа и пароль к ней, есть два варианта:

1) Можно описать любое количество точек доступа в конфигурационном файле на SD-карте, из которого настройки будут сохранены во внутреннюю память, при включении плеера со вставленной картой, либо, при вставке карты в работающий плеер;

2) Можно выбрать точку доступа из имеющихся и ввести пароль к ней непосредственно с самого плеера.

Ниже описаны оба варианта. Файл настроек Wi-Fi называется Wi-FiConfig.ini. Его можно отредактировать и записать на SD-карту с помощью компьютера. Файл Wi-FiConfig.ini представляет собой конфигурационный файл. В секции Common параметр Wi-Fi _LAN_TOTAL определяет количество описанных в файле точек доступа. В секции Wi-Filan находится список точек доступа и паролей к ним. Параметры Wi-Fi _SSID_# и Wi-Fi _PWD_# соответственно. Символ # в данном случае означает номер от 1 и до Wi-Fi_LAN_TOTAL. Пример содержимого файла Wi-FiConfig.ini

[Common]

Wi-Fi _LAN_TOTAL=2

[Wi-Filan]

Wi-Fi _SSID_1=tfp

Wi-Fi _PWD_1=00000000

Wi-Fi _SSID_2=test

Wi-Fi _PWD_2=

50В приведенном выше примере описываются 2 точки доступа: «tfp» с паролем «00000000» и точка «test» без пароля. Имена точек доступа и пароли должны прописываться со строгим соблюдением регистра символов. Указанные в файле Wi-FiConfig.ini параметры считываются и сохраняются во внутренней памяти аппарата при включении плеера со вставленной картой, либо, при вставке карты в работающий плеер. Выбор точки доступа WI-FI и ввод пароля к ней с плеера. При выборе режима «Интернет», плеер пытается подключиться к сети (или сетям), имена и пароли которых ранее сохранялись в аппарате. При неудачной попытке подключения, плеер сканирует список доступных сетей и предлагает пользователю выбрать для подключения одну из них. Перемещение по списку доступных сетей осуществляется кнопками «Влево» и «Вправо». Для выбора сети нужно нажать кнопку «Ввод». После выбора сети, если она не общедоступная, плеер предложит ввести пароль. Описание процедуры ввода пароля приведено в главе, описывающей режим «Ввод текста». После завершения ввода пароля, нажатием кнопки «Плюс», плеер сохранит введенный пароль во внутренней памяти и подключится к сети WI-FI. Если пароль введен не верно, подключение не состоится, и плеер повторно предложит выбрать WI-FI сеть.

6.10.2. Использование Онлайн Сервисов

После подключения плеера «Соло» к сети «Интернет», появляется возможность выбрать любой из доступных онлайн сервисов. Список сервисов состоит из следующих пунктов:

- Радио;

- Погода;

- Библиотека(количество пунктов с сервисом «Библиотека» зависит от количества настроенных на плеере библиотек);

- Новости;

- Обновление прошивки(пункт «Обновление прошивки» появляется в списке сервисов, при наличии доступных для аппарата обновлений программного обеспечения);

Переход по пунктам списка осуществляется с помощью кнопок «Влево» и «Вправо». Выбор нужного пункта - кнопкой «Ввод». Аналогично осуществляется навигация по пунктам меню и по спискам, используемым в любом из сервисов.

6.10.3. Онлайн сервис «Радио»

Сервис «Радио» предназначен для прослушивания интернет радиостанций. Выбор станций осуществляется кнопками «Влево» и «Вправо». Длительное нажатие этих кнопок будет выполнять переход вперед или назад по списку станций сразу через 10 станций. Отмена последнего перехода по станциям осуществляется нажатием кнопки «Отмена». Повторное её нажатие осуществит выход из режима прослушивания интернет-станций. По умолчанию, в аппарате присутствует четыре станции. Для добавления интернет радиостанций, необходимо записать во внутреннюю память аппарата или на SD-карту в папку «radio» файлы *.m3u, являющиеся плейлистами, описывающими онлайнстанции. В каждом таком файле может быть описано от одной до 250 станций. Максимальное число станций во всех файлах суммарно не должно превышать числа 250. Кроме формата плейлистов «m3u», также поддерживаются форматы «PLS» и «ASX». Во время прослушивания интернет радио, воспроизводимую программу можно записать на SD-карту, нажатием кнопки «Функция». Остановка записи осуществляется её повторным нажатием. Удаление прослушиваемой станции из списка прослушивания осуществляется длительным нажатием кнопки «Минус». Длительное нажатие кнопки «Плюс» приведет к озвучиванию уровня сигнала используемой сети WI-FI.

6.10.4. Онлайн сервис «Погода»

Для получения прогноза погоды, необходимо в режиме «Интернет» выбрать сервис «Погода». Плеер предложит выбрать город. Перемещение по списку используемых городов осуществляется кнопками «Влево» и «Вправо». Для добавления города в список необходимо выбрать из списка пункт «Добавить город» (при первом использовании – это единственный пункт в списке используемых городов). После этого необходимо будет выбрать первую букву названия города (смотрите режим «Ввод текста»), и с помощью кнопок «Влево» и «Вправо» выбрать нужный город и добавить его нажатием кнопки «Ввод». При следующем использовании сервиса «Погода», выбранный ранее город уже будет присутствовать в списке используемых. Для удаления выбранного города из списка используемых, необходимо нажать на 3 секунды кнопку «Минус». Длительное нажатие кнопки «Плюс» приведет к озвучиванию уровня сигнала используемой сети WI-FI. Выход из режима прослушивания погоды и возврат в меню выбора сервисов интернет осуществляются нажатием кнопки «Отмена».

6.10.5. Онлайн сервис «Библиотека»

Плеер Соло может подключаться к библиотекам, работающим по протоколу Daisy-online. Функционал и последовательность работы с библиотекой определяются самой библиотекой и предоставлены для пользователя в виде меню и списков. Навигация по библиотеке. Переходы по пунктам меню и элементам списков осуществляются с помощью кнопок «Влево» и «Вправо». Выбор нужного пункта или элемента осуществляется с помощью кнопки «Ввод». После выбора кнопкой «Ввод» пункта меню, произойдет переход к следующему уровню меню (подменю). Отмена последнего перехода по меню осуществляется нажатием кнопки «Отмена». Прослушивание книг online. При выборе соответствующего пункта меню для нужного произведения (книги) в библиотечном списке, начнется прослушивание книги в режиме прямого вещания (online). При этом, перемещение по фрагментам книги, по закладкам, выбор режима перемещения, установка закладок, регулировка скорости и тембра воспроизведения будут осуществляться также, как в режиме прослушивания книг с карты памяти. Нажатие кнопки «Отмена» приведет к выходу из режима прослушивания книги обратно в библиотечное меню. Загрузка книг на карту памяти. При выборе соответствующего пункта меню библиотеки, будет осуществлена загрузка выбранной книги на карту памяти аппарата. Загруженную книгу, впоследствии, можно будет прослушивать без подключения к online библиотеке. Настройка доступа к библиотеке Можно описать произвольное количество библиотек в конфигурационном файле на SD-карте, из которого настройки будут сохранены во внутреннюю память, при включении плеера со вставленной картой, либо, при вставке карты в работающий плеер. Файл настроек Online библиотек называется «OnlineSetting.ini». Он должен находиться в корне SD карты. Он представляет собой конфигурационный файл. В секции OnlineServiceSetting находится список библиотек. Описание одной библиотеки состоит из нескольких параметров:

SERVER_NAME — название библиотеки

SERVER_ADDRESS — адрес библиотеки

SERVER_UID — имя пользователя

SERVER_PASS — пароль

В случае если библиотек более одной, к названию параметров для следующих библиотек добавляется _#, где # - номер библиотеки.

Пример файла конфигурации:

[Common]

ONLINE_SERVICE_SETTING_TOTAL=1

[OnlineServiceSetting]

SERVER_NAME=А Вэ 37 15

60SERVER_ADDRESS= https://do.av3715.ru

SERVER_UID=<ИмяПользователяБиблиотеки>

SERVER_PASS=<ПарольПользователя>

Здесь: <ИмяПользователяБиблиотеки>

<ПарольПользователя> необходимо получить в самой электронной библиотеке, зарегистрировавшись в ней. Конфигурационные файлы, после включения аппарата, сохраняются во внутреннюю память и могут быть удалены с карты памяти. При обнаружении на SD карте новых файлов (в момент включения аппарата) плеер обновит сохранённые файлы на новые.

6.10.6. Онлайн сервис «Новости»

Этот сервис используется для работы с новостными лентами (rss-ленты) и подкастами. Для использования сервиса необходимо подготовить файлы описаний нужных лент. Можно использовать стандартные списки в формате OPML. Можно использовать файл с расширением "rsl". Структура rsl идентична плейлистам радиостанций (файлы m3u). Каждая строка – адрес rss-ленты. Перед строкой адреса, возможна строка - с описанием, начинающаяся с символа "#" (решетка). При использовании rsl файла, можно использовать любые новостные ленты (с подкастами и без них). Подготовленные файлы со списками новостных лент необходимо размещать во внутреннюю память аппарата, или на SD-карту, в следующие каталоги: Файлы с произвольным именем с расширением "opml": в каталог "/rss" или в каталог "/PlexPodcast"; файл "feeds.opml" - в корень карты или внутренней памяти; Файлы с произвольным именем с расширением "rsl": в каталог "/rss" При работе с новостными лентами, Подкасты можно сохранять на SD-карту, для прослушивания их впоследствии в режиме чтения книг с карты. Все подкасты сохраняются в один каталог, то есть будут озвучены позже, как разные главы одной книги. При прослушивании подкастов в режиме воспроизведения с карты закладки действуют только внутри одной записи! То есть, для каждого подкаста – свои закладки.

6.10.7. Онлайн сервис «Обновление прошивки»

В случае наличия на сайте разработчика доступных для аппарата обновлений, в режиме 63«Интернет» появится пункт «Обновление прошивки», выбрав который, можно будет прослушать список возможных обновлений и установить их. Переход по списку обновлений осуществляется кнопками «Влево» и «Вправо». Выбор обновления и его установка – кнопкой «Ввод».

6.11. Режим ввода текста

Переход в данный режим происходит автоматически, при необходимости ввести текстовые данные, например при вводе пароля к точке доступа WI-FI, или при вводе строки для поиска нужной книги в библиотеке. Кнопкой «Переход» осуществляется выбор набора символов: английские, русские, специальные символы или цифры. Длительное нажатие кнопки «Переход» осуществит выбор набора символов «По умолчанию». Кнопкой «Функции» осуществляется переключение регистра символов. Нажатиями кнопок «Влево» и «Вправо» осуществляется перемещение по набору символов по одному символу. Длительные нажатия кнопок «Влево» и «Вправо», или их нажатия с одновременным удержанием кнопки «Ввод» осуществляют переходы по группам символов. Группы символов соответствуют наборам символов расположенным на различных цифровых кнопках большинства сотовых телефонов. Нажатие кнопки «Ввод» обеспечивает ввод в строку выбранного символа. Длительное нажатие кнопки «Ввод» обеспечивает ввод символа «Пробел». Удаление последнего введенного в строку символа осуществляется нажатием кнопки «Минус». Нажатие кнопки «Отмена» приведет к отмене операции ввода текста и к возвращению в предшествующий ей режим. Длительное нажатие кнопки «Плюс» позвоит прослушать всю введенную строку. 66Простое нажатие кнопки «Плюс» завершает ввод текста с дальнейшим использованием введенной строки.

6.12. Режим «Подключение к персональному компьютеру» Возможность выбора этого режима появляется, при подключении аппарата к компьютеру, с помощью кабеля USB-miniUSB. После перехода в режим «Подключение к персональному компьютеру», компьютер автоматически определяет устройство, как накопитель (один накопитель – внутренняя память, другой – SD карта, если она вставлена в плеер). После этого можно осуществлять запись и чтение файлов на плеер средствами операционной системы компьютера. Выход из режима осуществляется нажатием кнопки «Режим».

6.13. Режим настроек плеера

В этом режиме можно изменить громкость мелодии включения аппарата, выключить использование ненужных пользователю режимов работы плеера, или изменить правила переходов по главам и книгам. Для включения режима настроек, необходимо на выключенном аппарате нажать и удерживать кнопки «Вправо» и «Ввод», включить его, после сообщения «Режим настройки» отпустить удерживаемые кнопки «Вправо» и «Ввод». Перемещение по настраиваемым параметрам осуществляется кнопками «Влево» и «Вправо». Выбор или изменение нужного параметра осуществляется кнопкой «Ввод». Для выхода из режима настроек можно выключить аппарат, или выбрать другой режим, нажатием кнопки «Режим».

6.14. Сброс настроек плеера

Сбросить настройки плеера к значениям по умолчанию можно выбором соответствующего пункта меню в режиме настроек, или путем включения аппарата с нажатыми и удерживаемыми кнопками «Переход» и «Отмена». По второму варианту кнопки «Переход» и «Отмена» необходимо отпустить только после начала фразы «Сброс настроек». После выполнения сброса настроек, также будет очищена внутренняя память аппарата. Будут удалены сохраненные ранее точки доступа WI-FI, с их паролями, параметры авторизации в библиотеках, будет очищен список Online радиостанций, сохраненный во внутреннюю память, а также названия сохраненных (для погоды) городов и закладки к читаемым Online книгам.

6.15. Уровень заряда батареи

Для того, чтобы узнать уровень заряда аккумуляторной батареи достаточно нажать и удерживать кнопку «Отмена», в любом режиме работы аппарата.

6.16. Перезагрузка аппарата

Для возврата аппарата к нормальной работе из непредвиденных ситуаций, когда он перестал отвечать на нажатие кнопок, перестал корректно воспроизводить запись и прочее, используется его перезагрузка. Для выполнения перезагрузки необходимо нажать кнопку «Reset», расположенную сзади слева, расположенного лицевой частью к пользователю, аппарата. После перезагрузки аппарат перейдет в состояние «Выключено».

6.17. Обновление программного обеспечения с SD-карты

Обновление программного обеспечения аппарата осуществляется с помощью файла прошивки, подготовленного разработчиками. Скачать файл прошивки можно с сайта компании ООО «Круст».Для выполнения процедуры обновления необходимо:

1. Записать файл прошивки на SD-карту;

2. Вставить SD-карту с прошивкой в плеер;

3. Подключить зарядное устройство к плееру и к сети;

4. Нажать и удерживать кнопку «Вниз»;

5. Включить плеер кратковременным нажатием кнопки «Включение»;

6. После проигрывания приветственной мелодии плеером, отпустить кнопку «Вниз».

7. Речевой информатор сообщит номер имеющейся в аппарате прошивки, после чего начнется её обновление на версию, записанную на SD-карту. После завершения обновления, речевой информатор сообщит: "Прошивка завершена", после чего аппарат выключится. В случае отсутствия прошивки на SD-карте или самой карты в аппарате, или с неподключенным к плееру зарядным устройством, после сообщения номера имеющейся в аппарате прошивки, речевой информатор выдаст соответствующее сообщение, и аппарат выключится .

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание аппарата должно содержать следующие операции:

7.1. Внешний осмотр изделия

Необходимо убедиться, что отсутствуют следы ударов, падений, т. к. это может привести к некорректной работе аппарата.

7.2. Зарядка аккумуляторной батареи

Для зарядки аккумуляторной батареи аппарата следует:

а) включить сетевой источник питания в сеть 220В/50Гц;

б) подключить аппарат к сетевому источнику питания. При этом используется соответствующий разъем на левой стороне корпуса плеера.

Разряженную аккумуляторную батарею (при этом аппарат не включается либо сообщает о разряде батареи) необходимо заряжать не менее 5 часов. В случае более длительной зарядки риск повреждения аккумуляторной батареи отсутствует, так как при достижении полного заряда батареи аппарат прекращает дальнейшую зарядку. Для того, чтобы узнать уровень заряда аккумуляторной батарей достаточно нажать и удерживать кнопку «Отмена», в любом режиме работы аппарата.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-разработчик ООО «КРУСТ» гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 6583-001-59261486-2013 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и транспортирования.

8.2. Срок службы изделия — 7 лет при соблюдении правил эксплуатации.

8.3. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи в зависимости от условий заключенного государственного контракта.

8.4. В случае обнаружения недостатков в работе аппарата в течение гарантийного срока продавец или предприятие-разработчик обязуется удовлетворить требования потребителя, предусмотренные законом РФ «О защите прав потребителей». Продавец, или предприятие-разработчик, или выполняющая функции продавца (предприятия-разработчика) на основании договора с ним организация не отвечает за недостатки, если они возникли после передачи изделия потребителю вследствие:

— возникновения неисправности из-за нарушения правил эксплуатации и транспортировки, в том числе эксплуатации совместно с оборудованием, которое в комплект поставки не входит;

— наличия внешних или внутренних повреждений, связанных с использованием не по назначению или небрежной эксплуатацией (следы ударов, сколы , царапины и др., а также следы воздействия насекомых или посторонних веществ, предельных температур, влаги и конденсата);

— наличия следов вскрытия и самостоятельного ремонта, вмешательства в конструкцию, доработки либо модификации, в том числе и программного обеспечения;

— возникновения неисправности из-за действий непреодолимой силы или других форсмажорных обстоятельств.

8.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с нарушенными заводскими пломбами, а также на изделия, входящие в комплект поставки (см. п. 4.Комплектность).

8.6. В случае неисправности изделия в период действия гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности владелец изделия должен связаться с предприятием-разработчиком по телефону или электронной почте для получения информации о дальнейших действиях. После контакта с предприятием-разработчиком необходимо направить в адрес ООО «КРУСТ» изделие и заявку на ремонт (замену) с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, номера телефона, кратким описанием неисправности, условиями и датой ее проявления.

9. АДРЕС ПРЕДПРИЯТИЯ–ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-разработчик ООО «КРУСТ»

По вопросам эксплуатации аппарата обращаться в ООО «КРУСТ»

Юридический адрес:

620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 221, оф. 2.

Тел./факс: (343) 286-61-43, 286-54-20

e-mail: info@krust-rus.com www.круст.рф

Предприятие-изготовитель ООО «КРУСТ»

620100 г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д.221, оф.2.

Тел./факс: (343) 286-61-43, 286-54-20

Телефон службы технической поддержки

продукции компании «Круст»: 8 800 505 0285